## Slide 1: ○○市回線系統図
凡例
・○Ｃ/○Ｃ/○Ｃ/○Ｃ(○Ｃ)/○m 新設クロージャー（CATC施設エリア）
全芯数/新設(更改)芯数/補助対象芯数/使用芯数（うち既設活用芯数）/敷設距離 新規クロージャー（共聴施設エリアのCATV同時エリア化）
補助対象（CATV施設エリアの光化により更新する光回線） 既設クロージャー
補助対象（共聴施設エリアのCATVエリア化により新設する光回線） 既設ノード
既設（FTTH） 辺地指定地域の境界地点
既設（HFC）
（記載イメージ）
○○市ケーブルテレビ局舎
○回線系統図については、各団体（事業者）の使用する様式を使用して差支えないが少なくとも以下の内容が分かるものであること。
○回線系統図は、現行ネットワークを図示したもの及び補助事業で整備した後のネットワークを図示したものの２種類を作成すること。
01
02
40C/0C/0C/36C(2C)/○m ※既設の光ファイバーを活用
既存の光ファイバーを使用する場合には、その芯線数、 距離を明示するとともに、その旨を記載すること。
末端は、ＨＦＣであればノードまで、ＦＴＴＨであれば、ＰＯＮ方式の場合、分岐装置までの配置が把握できること、また、ＳＳ方式の場合は、加入者に最も近接しているカプラまで把握できるものとする。
14C/0C/0C/14C/○m
24C/0C/0C/24C/○m
凡例を必ずつけること。
また、本事業で新設（更新）する光ファイバーに、補助対象部分と、補助対象外部分が含まれる場合は、凡例で明示すること。
（例）赤･･･補助対象部分（CATVエリアの光化）
黄・・・補助対象部分（共聴施設エリアのCATVエリア化）
青･･･補助対象外部分
緑･･･共有部分
B
C
ア
イ
12C/12C/12C/10C/○m
（□□地区）
2C/2C/2C/2C/○m
（△△地区）
03
04
A
2C/0C/0C/2C/○m
22C/0C/0C/22C/○m
8C/0C/0C/8C/○m